Информация о продукте

Морозостойкий клей

Холодные и влажные поверхности

Превосходная липкость и высокая конечная адгезия, даже в

тех случаях, когда поверхности холодные и влажные.

Беспроблемная высечка и снятие облоя.

Клей, который объединяет в себе лучшие свойства акриловых

и каучуковых клеев.

Комбинация преимуществ каучуковых и акриловых клеев.

Высокая липкость при температурах до -10 °С и на влажных поверхностях.

Идеально подходит для этикетирования продовольственных продуктов.

Отлично ведет себя при высечке на всех известных типах оборудования.

Морозостойкий клей   обладает всеми плюсами акрилово-дисперсионных клеев:

–Высокая стойкость к нагреванию. Рабочий интервал температур адгезива до +80 °С. В то время,

как у каучуковых клеев максимум +40 °С;

–Стойкость к старению. Клей со временем не становится хрупким и не изменяет свой цвет;

–Беспроблемная высечка и снятие облоя;

–Стойкость к растворителям и химикатам.

От каучуковых морозостойкий клей получил следующие качества:

–Прекрасная водостойкость после этикетирования;

–Хорошая липкость на влажных поверхностях;

–Высокая адгезия к полярным и неполярным поверхностям, ПП и ПЭ.

И, как дополнительный бонус:

–Морозостойкий клей   имеет минимальную температуру приклеивания -10 °С. В то время, как основная масса

стандартных каучуковых и акриловых клеев начинают работать при температуре выше 0 °С!

Всего один пример применения Морозостойкого клея  :

•В супермаркетах, предварительно расфасованные продовольственные товары (мясные полуфабри-

каты, рыба, колбасы), могут этикетироваться  в холодных помещениях.

•Очень часто на поверхности упаковки образуется конденсат.

•Упаковка, как правило — полипропиленовая или полиэтиленовая.

Ни каучуковый, ни акриловый клеи не справятся с поставленной задачей.

Единственно верное решение — клей морозостойкий .

С кморозостойкимклеем возможна этикетировка на высокоскоростных линиях — до 200 этикеток в минуту.

•Клей не течет и не выдавливается, не загрязняет оборудование.

•Кроме того, благодаря методу нанесения клея поливом - Curtain Coating, достигается равномер-

ность нанесения покрытия, а следовательно и равномерность клеящих свойств.

•В отличие от каучуковых клеев, морозостойкий  может  использоваться для этикеток для лазерных принте-

ров, где материал может подвергаться нагреву до 200 °С.

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно наших продуктов  являются добросовестными и

основаны на испытаниях, которые мы считаем надежными, однако не составляют какой-либо гарантии. Мы не гарантируем

пригодность продукта для конкретного применения, соответствующие испытания должен провести клиент.